## Slide 2: ESP32 S3 Super-Mini

## Slide 3: 2“ OLED-Display
Signalisierung statt Neopixel
Textausgabe der Sensorwerte
VCC – 3V3 –ROT
GND - SCHWARZ
SPI-Interface
  WEISS SCL  GPIO01
  GRAU SDA  GPIO02
OLED
  GRÜN CS  GPIO03
  BLAU DC  GPIO04
  VIO RES  GPIO05
  GELB BL  GPIO06

## Slide 4: Bewegungsmelder LD24020B (Radarsensor)
Mit BLE  per App konfigurierbar
5V Versorgung  keine Störungen der OLED
UART-Schnittstelle
VCC – 5V - ROT
GND – GND - SCHWARZ
Rx – Tx auskreuzen
  2410 Rx  ESP32 Tx - PIO10 - GELB
  2410 Tx  ESP32 Rx - PIO11 – GRÜN
UNBESCHALTET BLAU

## Slide 5: Buzzer 3V3
+ - GPIO07 – ORANGE
GND – GND -SCHWARZ

## Slide 6: Temperatur/Luftfeuchte SHT41
VIN – 3V3 – ROT
GND – GND – SCHWARZ
SCL – GPIO08 – WEISS
SDA – GPIO09 – BRAUN

## Slide 7: YAML-Datei mit KI erstellen
Name soll eigener Familienname sein
Kein MQTT
API-Key für HA

## Slide 8: HA Enstellungen-Geräte …
Box wartet auf Einbindung

## Slide 9: … mit dem API-Key

## Slide 10: Namen und Bereich zuweisen

## Slide 11: Sensoren und Aktoren
Vernünftige Benennung
  Kommt aus YAML

## Slide 12: Kleines Zuckerl: Bluetooth Proxy
Leitet BT-Signale per WiFi (ESP32) an HA weiter

## Slide 13: Plötzlich findet er einige Geräte

## Slide 14: BT Thermometer
Letzte 4 Stellen der MAC-Adresse

## Slide 15: Presencesensoren per BT
Reicht eigentlich die Spannungsversorgung
Eigentlich gedacht, um sie per BT und Smartphone zu konfigurieren

## Slide 16: Integration Bluetooth
Wurde automatisch angelegt

## Slide 17: Details zu Bluetooth

## Slide 18: Übersicht

## Slide 19: Jede Menge Geräte
Aber auch Smartphones mit wechselnder MAC-Adresse
  Unbeabsichtigtes Tracking wird vermieden

## Slide 20: Visuelle Darstellung