## Slide 1: ZigBee Geräte mit Home Assistent

## Slide 2: Installation lt. Anleitung
ZB-Home Automation oder ZB-MQTT (gewählt)
MQTT-Server/Broker installieren (lt. Anleitung – siehe nächste Folien)

## Slide 3: Hardware wird von HA erkannt
Dongle-P wenn 63mm und cp210
Dongle-E wenn 53mm

## Slide 4: Zigbee2Mqtt
https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt#installation
Mosquitto installieren
Benutzer zigbee mit Kennwort anlegen
Im AddonStore Zigbee2Mqtt händisch installieren

## Slide 5: Repository installieren
https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt
Im Fehlerfall HA neu starten

## Slide 6: Als Addon verfügbar

## Slide 7: Installation

## Slide 8: Als Addon verfügbar

## Slide 9: Eigene Instanz - ZBMQTT

## Slide 10: Probleme bei der Installation
Stick nicht erreichbar, mehrfacher Neustart vom Raspi nötig.
Einbindung der ZigBee Devices mittles Reset-Button (pro Gerät – mind. 10 Sek. drücken)
Gute Benennung für Wiederfinden der Devices wichtig!

## Slide 11: Case 1 – Wasserpumpe leckt
Wenn Wasserleck (Wasserstand am Boden), dann Wasserpumpe abstellen und Infos an Handy

## Slide 12: Case 2 – Check nach Verlassen Büro ob Fenster und Türen geschlossen
Wenn keine Bewegung im Büro und Fenster/Tür nicht geschlossen, dann Meldung per Handy
Besonderheit: Setzen einer Hilfsvariable mittels Automation auf aktuelles Datum

## Slide 13: Case 3
Männerhöhle (=Garage mit Bierkühlschrank) offen, aber Herwig nicht mehr da (out of Zone) ;), dann soll sich die Garage selbstständig schließen.
Besonderheit: Zone Anlage
Problem: Zonenveränderung wird nicht getriggert!