## Slide 1: Kursunterlagen
GitHub
  https://github.com/htl-leo/sperlhof
Samba-Share
  \\192.168.2.1
  leo/smarthome
  z.B. Images für Raspi
    \\192.168.2.1\fritz.nas\Volume\seminar\raspberry

## Slide 2: SmartHome – WOZU?
Bequemlichkeit und Zeitersparnis
  Saugroboter
  Automatische Bewässerung
Energieeffizienz
  Verbraucher gezielt schalten
Neue Möglichkeiten
  Rollläden in Abhängigkeit des Sonnenstands und der Anwesenheit von Personen rauf- und runter fahren
WAF

## Slide 3: Voraussetzungen für smartes Home
Erfassung von relevanten Zuständen
  Sensoren und Aktoren verschiedenster Hersteller
Verarbeitung der Daten
  Automatisierungslogik
    Assistenzgestützt
    Textbasiert
    Per Code implementiert
Auslösen von Aktionen
  Regelung
  Schalten von Aktoren
  Verständigung im Ausnahmefall, …

## Slide 4: Aktuelle Situation
Viele unterschiedliche Systeme von vielen Herstellern
  Philips-Hue
  Homematic
  Alexa,
  …
Wildwuchs an Kommunikationsmedien (drahtgebunden, Funk, Optik, …) und Kommunikationsprotokollen
  BT, ZigBee, Wifi, …
  Properitäre Protokolle
    Homematic
Viele Cloudanbieter mit jeweils eigener App
  … und wieder wird mit Daten bezahlt

## Slide 5: Ein neuer Anlauf aus dem Chaos

## Slide 6: Viele der Player waren schon 2005 dabei
ZigBee

## Slide 7: Warum also HomeAssistant?
Integrationsplattform für ALLE Iot-Systeme/Devices
  Muss Matter erst erreichen
OpenSource
LocalControl  Cloud minimieren
Erweiterbarkeit über AddOns/Integrationen
  Offiziell und aus CustumRepositories
Starke Community (Open Source, free)
Freiheiten, Flexibilität und Anpassbarkeit
Einfache und mächtige Automatisierungsmöglichkeit
Security und Privacy
Gut gepflegte Doku (https://www.home-assistant.io/ )

## Slide 8: Vergleich der Mitbewerber
DA https://d-nb.info/1154866785/34

## Slide 9: Architektur

## Slide 10: HA – Installationsmethoden (SW)
https://www.home-assistant.io/installation/
Home Assistant Operating System
  Basiert auf Debian
  HA übernimmt Kontrolle über Maschine
  Supervisor kümmert sich um Updates und AddOns
Home Assistant Container
  HA Core läuft unter Docker
  Keine AddOns
Manuelle Installation von HA
  Direkt unter Debian
  Unter Python VE

## Slide 11: Möglichkeiten

## Slide 12: Hardware-Plattformen
Raspberry 4 mit idealerweise 8GB und SSD
  Schwer erhältlich und teuer
  Einfachste Installation
  Bedingt leistungsfähig
  Geringer Energiebedarf (ca. 4W)
Odroid N2+ mit 4GB mit eMMC
Altes Notebook/ThinClient (Dell Wyse 5070, HP T630)
  Sehr leistungsfähig
  Ca. 20W Leistung  ca. 50€ mehr Stromkosten/Jahr
  Proxmox
Barebone-PC/NUC
  „Seminar-Server“
  Teurer, aber geringere Stromkosten/Jahr (25€/Jahr)
Notes: Ca. 9kWh/W  ca. 3€/Watt

## Slide 13: Benchmarks der Plattformen

## Slide 14: Energieverbrauch

## Slide 15: Notebook/NUC ermöglicht mehr

## Slide 16: HA im Container – Selbst ist der Supervisor
AddOns als eigene Docker-Container
Backup/Restore
System aktuell halten
  https://community.home-assistant.io/t/moving-ha-to-docker-trying-to-restore-a-backup/477800/4

## Slide 17: Home Assistant Yellow von Nabu Casa
https://www.nabucasa.com/

## Slide 18: Nabu Casa

## Slide 19: News aus der Community
Andreas Spiess
  https://www.youtube.com/@AndreasSpiess/videos
Lewis Barclay
  https://www.youtube.com/watch?v=FXkkytHSTcI&ab_channel=EverythingSmartHome

## Slide 20: HA - Anwendungsbeispiele
Visualisierung
  Einfache Dashboards
  Komplexe Uis mit speziellen Controls
  Komplexere Diagramme mittels Grafana
Automatisierungen
  Einfach über Assistenten
  Mächtiger mittels Yaml
  Alternativ mittels NodeRed
Notification
  Verschiedene Kanäle (App, Mail, …)

## Slide 21: Eingebaute Visualisierung
Einfach, aber leistungsfähig

## Slide 22: User-Interfaces

## Slide 23: Grafana
Auswertungen

## Slide 24: Automatisierung per Assistent …

## Slide 25: … oder per Yaml …
Beispiel: 2 HA-Instanzen überwachen sich gegenseitig

## Slide 26: … oder per NodeRed
Feuchtesensoren der Pflanzen abfragen und bei Bedarf Text am Dashboard anzeigen

## Slide 27: Scripts für Wiederverwendung von Actions
Werden in Automatisierungen verwendet

## Slide 28: Scenes für Wiederverwendung von Settings

## Slide 29: Notification per HA-App
Watchdog wurde nicht getriggert

## Slide 30: Integrationen
Ermöglichen die Einbindung von Fremdsystemen

## Slide 31: Fast 2500 Integrationen
Es gibt praktisch nichts, was es nicht gibt

## Slide 32: Mögliche Integrationen im Seminar
Netzwerküberwachung
Eigene ESP32-Devices über EspHome
Mqtt mit eigenem ESP32-Device
Bluetooth direkt und über Esp32-Proxy (MiFlora)
Shelly lokal
ZigBee mittels USB-Stick
Homematic mit Stick und CCU2
Tuya-Geräte mit eigener Integration
Sonoff
PV-Anlagen (Fronius, SolarEdge, Huawei) über ModBus
…

## Slide 33: Ziel für Seminar
„Gusto“ auf HomeAssistant machen
  Erste eigene Gehversuche
  Präsentation Live-System
Auf vorinstallierter Entwickler-Instanz oder Docker
  Netzwerküberwachung mit Benachrichtigung
  Mit EspHome ESP32 mit Co2 und/oder Temperatursensor einbinden
Optional
  Shelly-Plug einbinden
  Einfache Automation, die Shelly temperaturgesteuert ein-/ausschaltet

## Slide 34: AddOns erweitern die Funktionalität von HA

## Slide 35: Gängige Add-ons
Eigene Docker-Container
Müssen ohne Supervisor selbst verwaltet werden

## Slide 36: Schwerpunkt 2023 - Assistent
Derzeit textbasiert
  Im Lauf des Jahres per Sprache