## Slide 1: Firmware-Update für Sonoff-Stick
Wieso
  Erforderlich für neue Geräte
  Kompatibilität mit HA-Version
  Performance und/oder Bugfixes
Wieso nicht
  Gefahr, dass Stick geschrottet wird

## Slide 2: Vorsicht: Typ des Dongles
https://www.youtube.com/watch?v=-o_jG7Ll1PE&ab_channel=simon42

## Slide 3: Geht einfach unter Windows
Python3 muss installiert sein
Dongle anschließen und COM-Port ermitteln
  COM3
Coordinator-Firmware herunterladen und entzippen
  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
Script herunterladen (cc2538-bsl.py)
  https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl
Script ausführen
  python .\cc2538-bsl.py -p COM3 -e -v -w --bootloader-sonoff-usb .\CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
Notes: python .\cc2538-bsl.py -p COM3 -e -v -w --bootloader-sonoff-usb .\CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex

## Slide 4: Testumgebung herrichten unter HA
HA-Instanz (Raspi oder NUC) mit Zigbee2Mqtt
  Sonoff läuft mit alter FW
Zigbee2Mqtt stoppen
In Terminal öffnen
  python3 -m venv venv // virtuelles Environment
  source venv/bin/activate
  pip install pyserial intelhex
  mkdir cc2538-bsl
  cd cc2538-bsl
  curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl... | tar xz --strip 1
Notes: python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install pyserial intelhex
mkdir cc2538-bsl
cd cc2538-bsl
curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1

## Slide 5: Version des Dongles ermitteln

## Slide 6: Sonoff Dongle Plus E
https://www.youtube.com/watch?v=x43n3X3kuM4&ab_channel=smart-live.net

## Slide 7: Web-Firmware-Flasher
https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
Firmware für Matter updaten

## Slide 8: In HA für Zigbee2Mqtt und Matter

## Slide 9: Konfiguration

## Slide 10: Protokoll überprüfen

## Slide 11: Konfiguration Zigbee2Mqtt …
Notes: port: tcp://core-silabs-multiprotocol:999
adapter: ezsp

## Slide 12: … und configuration.yaml
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#experimental

## Slide 13: Endlich

## Slide 14: Typ ermitteln
Länge 52mm  63mm
Serial Interface Protocol: cp2101  ch9102
https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-e/

## Slide 15: Identifikation über SIO-Treiber
cp210x  P-Typ

## Slide 16: Typ E
Ist auch 52mm lang

## Slide 17: Unterstützte Dongles
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended

## Slide 18: Es gibt mittlerweile zwei Dongles

## Slide 19: Firmware-Link herauskopieren
Notes: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip

## Slide 20: Firmware herunterladen
Und entzippen
Notes: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
Unzip CC13..

## Slide 21: USB-Port ermitteln
System - Hardware

## Slide 22: Flashen
… und Daumen halten
Notes: ./cc2538-bsl.py –ewv –p /dev/ttyUSB0 –bootloader-sonoff-usb ./CC13 …

## Slide 23: Neustart