## Slide 1: Mqtt – Message Queuing Telemtry Transport
https://www.heise.de/developer/artikel/Kommunikation-ueber-MQTT-3238975.html

## Slide 2: MQTT Eigenschaften
M2M-Protokoll
  Message Queuing Telemetry Transport
Geringer Bandbreitenbedarf
  Verwendet üblicherweise TCP
  Hält Verbindung offen
Robust - Nutzbar auf „schlechten“ Verbindungen
  Z.B. Mobilfunknetze
Leichtgewichtig  ideal für EmbeddedDevices
Arbeitet nach dem Publish/Subscribe-Pattern
  Zur Adressierung werden Topics verwendet
    Meist hierarchische Strukturen
  Daten (Payload) können beliebig strukturiert werden
    Text, JSON, …

## Slide 3: MQTT – Wildcard-Subscriptions
Beispiel Topicstruktur
  schule/teilnehmer/sensor
    Beispiel: neufelden/oberaigner/temperature
#-Wildcard abonniert alle Topics ab der Ebene
  braunau/# abonniert alle Lehrer und Sensoren aus Braunau
  braunau/#/muster ist nicht erlaubt
+-Wildcard ersetzt eine Ebene
  +/+/temperature liefert alle Temperatursensoren
Vorher die Struktur der Topics überlegen!

## Slide 4: MQTT – Quality of Service (QoS)
Unstabile Verbindungen  Definition der Anforderung an die Übermittlung der Daten
QoS 0: Nachricht wird nur einmal verschickt
  Es kann vorkommen, dass der Empfänger sie nicht erhält
QoS 1: Sender wartet, bis Empfänger Erhalt bestätigt hat
  Es kann vorkommen, dass der Empfänger Nachricht mehrfach erhält
QoS 2: Empfänger erhält Nachricht exakt ein mal
  Höherer Kommunikationsaufwand
https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/netzwerke/mqtt-leitfaden-zum-protokoll-fuer-das-internet-der-dinge.html

## Slide 5: MQTT – Last Will und Retained Messages
Last Will
  Client definiert, welche Nachricht gesendet wird, wenn er nicht verbunden ist
    Beispiel: „OFFLINE“
Retained Messages
  Nachricht des Publishers wird gespeichert und neuen Subscribern als Nachricht bei Anmeldung zugestellt
    Z.B. Subscriber erhält letzten Sensorwert und muss nicht warten, bis Publisher neuen Wert meldet
    Zeit ist Teil der Nachricht  veraltete Messwerte sind erkennbar

## Slide 6: Docker: Mqtt-Broker Mosquitto
http://mosquitto.org/download/
Bei uns als Docker-Image

## Slide 7: Mosquitto-Config

## Slide 8: Mosquitto als AddOn
Offizielles AddOn
Sollte in keiner Installation fehlen

## Slide 9: Starten  Protokoll

## Slide 10: Testen mit MqttExplorer
Mqtt-Broker läuft auf zentralem Raspi

## Slide 11: Übung
Mqtt-Explorer installieren
Mit mqtt://192.168.2.3 verbinden
Nachricht publishen
  Topic: iot/<name>
  Message: Begrüßungstext
Übung

## Slide 12: HA-optimierte Sensorbox betreiben
Kerui mit Spannung versorgen
  Verbindet sich mit Broker
Ist für HA-AutoDiscovery vorbereitet
  Sollte in kurzer Zeit in HA verfügbar sein

## Slide 13: Autodiscovery  Topic-Struktur

## Slide 14: Wie durch Geisterhand

## Slide 15: Config von MQTT

## Slide 16: Im Geräte-Explorer …

## Slide 17: Entwicklerwerkzeuge
State, Attributes

## Slide 18: Entwicklerwerkzeuge . Status setzen
Kommunikation mit Gerät findet nicht statt

## Slide 19: MQTT-Devices allgemein
Topic/Payloadstruktur passt nicht zu HA
Eigene Sensoren sind über YAML definierbar
Eintragen in configuration.yaml
  Besser in eigene Datei auslagern
mqtt.yaml enthält alle Sensoren, die händisch über MQTT angelegt werden
  unique_id für spätere Bearbeitung in HA notwendig
  state_topic definiert zu belauschendes Topic
  unit_of_measurement spielt in HA Rolle
  value_template beschreibt Struktur der Werte
    Auch Attribute sind möglich

## Slide 20: Mqtt-Sensor anlegen
Beispiel Kerui-Ldr

## Slide 21: In configuration.yaml „includen“

## Slide 22: Developer-Tools

## Slide 23: In eigenem Dashboard anzeigen
Entities-Card hinzufügen

## Slide 24: Ergebnis
Icon ergibt sich teilweise über unit_of_measurement

## Slide 25: ESPxx-Device in Betrieb nehmen
Jeder Teilnehmer bekommt einen eigenen ESP
  Zahl auf dem ESP bestimmt verwendeten Odroid
ESPxx verwendet Sensoren und Aktoren
  DHT22 für Temperatur und Luftfeuchte
  PIR als Motionsensor
  ESP-LED als Aktor
Nach Anlegen der Versorgung meldet sich Device bei MQTT von 192.168.2.3 an
Später Einbindung über ESPHome am eigenen HA

## Slide 26: Kontrolle über MqtExplorer

## Slide 27: In wenigen Sekunden