## Slide 1: Kursunterlagen
IoT-Netz
  iot/smarthome
Github
  https://github.com/htl-leo/sperlhof

## Slide 2: Geplanter Ablauf - Montag
Einführung
Infrastruktur
  Installation unter Proxmox
  HomeAssistant App
  IoT- Plattformen (Mqtt, Zigbee, Wifi, Bluetooth, …)
ESP-Home
  AlarmBox unter ESPHome CLI
    Bewegungsmelder als Sensor
    OLED-Display
    Temperatursensor
    Buzzer als Sirenenersatz

## Slide 3: Geplanter Ablauf - Dienstag
HomeAssistant und AI
  Sprachassistenten lokal und in der Cloud
  AI-Unterstützung bei Entwicklung und Betrieb
  Workflows mit AI-Unterstützung
Alarmanlage mit Alarmo
  Einbindung der Sensoren und Aktoren
    Alarmbox
Betrieb und Wartung von HomeAssistant
  Tools für den Betrieb
  Home Assistant im Verbund mit externen Services
Miniprojekte für Mittwoch definieren

## Slide 4: Geplanter Ablauf - Mittwoch
Miniprojekte in Kleingruppen
Streifzug durch interessante Lösungen der Seminarteilnehmer
Präsentationen

## Slide 5: Kurs-HW - Home Assistant
Eigene Infrastruktur
  Raspi 3/4/Mini PC/Altes Notebook, …
    PI3 hat nur 1GB RAM
Von meiner Seite
  2 Proxmox-Rechner
    HP-Rechner: 200 - 204
    Mini-PC: 205 – 208
  Raspberry PI 4: 220, 221
  Raspberry PI 3:

## Slide 6: SmartHome – WOZU?
Bequemlichkeit und Zeitersparnis
  Saugroboter
  Automatische Bewässerung
  Sprachsteuerung
Energieeffizienz
  Erzeuger/Verbraucher gezielt schalten
Neue Möglichkeiten
  Rollläden in Abhängigkeit des Sonnenstands und der Anwesenheit von Personen rauf- und runter fahren
WAF

## Slide 7: Neuigkeiten seit dem Vorjahr
UserInterfaces mit Abschnitten
  Wird monatlich weiter entwickelt
  Einfache Konfiguration für Standardanzeigen
Matter macht kleine Schritte nach vorne
  Geräte vielfach mit Wifi, Thread noch nicht so verbreitet
  Matter für Sprachsteuerung sehr praktisch
    Weil von Google und Amazon unterstützt
    HA als Borderrouter  Geräte in Matter verfügbar
Viele neue Sensoren/Aktoren
  Radar-Bewegungsmelder
AI-Unterstützung
  Kameras
  Automatisierungen
  …

## Slide 8: Voraussetzungen für smartes Home
Erfassung von relevanten Zuständen
  Sensoren und Aktoren verschiedenster Hersteller
Verarbeitung der Daten
  Automatisierungslogik
    Assistenzgestützt in HA
    Textbasiert über YAML in HA
    Per Code implementiert in NodeRed
Auslösen von Aktionen
  Regelung
  Schalten von Aktoren
  Verständigung im Ausnahmefall, …

## Slide 9: Aktuelle Situation blieb fast unverändert
Viele unterschiedliche Systeme von vielen Herstellern
  Philips-Hue
  Homematic
  Alexa,
  …
Wildwuchs an Kommunikationsmedien (drahtgebunden, Funk, Optik, …) und Kommunikationsprotokollen
  BT, ZigBee, Wifi, …
  Properitäre Protokolle
    Homematic
Viele Cloudanbieter mit jeweils eigener App
  … und wieder wird mit Daten bezahlt

## Slide 10: Wieso also immer noch HomeAssistant?
Integrationsplattform für ALLE Iot-Systeme/Devices
  Muss Matter erst erreichen
OpenSource
LocalControl möglich  Cloud minimieren
Erweiterbarkeit über AddOns/Integrationen
  Offiziell und aus CustomRepositories
Starke Community (Open Source, free)
Freiheiten, Flexibilität und Anpassbarkeit
Einfache und mächtige Automatisierungsmöglichkeit
Security und Privacy
Gut gepflegte Doku (https://www.home-assistant.io/ )

## Slide 11: Und wieso auch nicht!

## Slide 12: HA – Installationsmethoden (SW)
https://www.home-assistant.io/installation/
Home Assistant Operating System
  HA übernimmt Kontrolle über Maschine
  Supervisor kümmert sich um Updates und AddOns
Home Assistant Container
  HA Core läuft unter Docker
  Keine AddOns
Manuelle Installation von HA
  Direkt unter Debian
  Unter Python VE

## Slide 13: Hardware-Plattformen
Raspberry Pi 4 mit idealerweise 8GB und SSD
  Bedingt leistungsfähig
  Geringer Energiebedarf (ca. 4W)
Raspberry Pi 5 braucht zu viel Strom
Odroid N2+
Altes Notebook/ThinClient (Dell Wyse 5070, HP T630)
  Sehr leistungsfähig
  Ca. 20W Leistung  ca. 50€ mehr Stromkosten/Jahr
Barebone-PC/NUC
  „Seminar-Server“
  Neue Alder Lake N100/150 Mini-PC
  Teurer, aber geringere Stromkosten/Jahr (25€/Jahr)
Notes: Ca. 9kWh/W  ca. 3€/Watt

## Slide 14: Remote Access ist notwendig
Sicherheit  Bequemlichkeit
VPN z.B. mittels WireGuard
  Nur berechtigte Geräte haben Zugriff
Zugriff über DynDns
  Erfordert offene Ports im Router
  DuckDns, DynV6
  Nginx-Proxymanager
Cloudservice
  Nabu Casa Cloud
  Cloudflare

## Slide 15: Was kann ich mit HA machen?
Visualisierung
  Einfache Dashboards
    Sehr viele CustomComponents
Automatisierungen
  Einfach über Assistenten
  Mächtiger mittels Yaml und KI
Notification
  Verschiedene Kanäle (App, Mail, …)

## Slide 16: Visualisierung
Einfach, aber leistungsfähig
Responsive web design
Struktur
  Dashboards
  Views
  Regions
  Cards
  Entities

## Slide 17: Companion-App ist sehr zu empfehlen
Optimale Ergänzung
  Notifications
  Remote Control
  Standort-Tracking

## Slide 18: Notification per HA-App oder Handy
Watchdog wurde nicht getriggert

## Slide 19: Tablet als günstige Zentrale
https://hasshmo.dynv6.net/dashboard-tablet/0

## Slide 20: Apps erweitern die Funktionalität
Pro App zumindest ein Docker-Container

## Slide 21: Integrationen integrieren Geräte/Plattformen
Stärke von HA  es ist praktisch alles integrierbar
  Über 2500 3000 Integrationen
  Zur Not über MQTT
  https://www.home-assistant.io/integrations

## Slide 22: Eigene positive Erfahrungen mit …
Integration Homematic, Shelly, EspHome, Zigbee2Mqtt
Anwendungen
  Garagentor überwachen und bedienen
    ZigBee, Alexa, Automatisierung
  Kameras mit Coralstick und Frigate
    Personenerkennung und Notification
  Tablet an der Eingangstür und am Schreibtisch
  Grüner Daumen mit verschiedenen Sensoren
    Zigbee, Bluetooth, 433MHz
    Teilautomatische Bewässerung
  Energiemanagement Wärmepumpe
    Modbus, API, …
  Smartlock mit Switchbot

## Slide 23: Kernthemen im Seminar
AI in verschiedenen Bereichen
  Assist mit Sprachsteuerung
  Erstellung von Automations und UI
  Gesichtserkennung bei Kamera
  Workflowsystem n8n
Alarmanlage
  Eigenes Device auf Basis EspHome
  Zigbee- und Mattergeräte als Ergänzung
  Integration Alarmo

## Slide 24: SwitchBot Lock Ultra
Matter über eigenen Hub und Wifi (nicht Thread)
Keypad mit Face-Detection
Alternativen: Nuki, Aqara, …

## Slide 25: Energiemanagement mit PV und WP

## Slide 26: Grüner Daumen

## Slide 27: Sensoren
Koubachi (ca. 2010) wurde von Gardena übernommen
  Sehr teuer (120€)
Miflora von Xiaomi auf BLE
Zigbee-Sensoren über AliExpress
433 MHz Sensoren
  Zubehör zu Misol-Wetterstation

## Slide 28: Einfache Variante

## Slide 29: Pläne für die nächste Zeit
Monitoring und proaktives Maintenance
  Einsatz einer eigenen App, die auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist
    HA API
    Mqtt
Weiterentwicklung Energiemanagement
  Optimierungen Wärmepumpe
Nutzung HA als Alarmanlage
Elektronisches Türschloss
Neuaufsetzen des Systems
  Namenskonventionen
  Strikte Trennung Echtsystem/Entwicklungssystem

## Slide 30: Anregungen für die Miniprojekte
Zigbee Experimente
  Sonoff oder Ethernet-Zigbee Stick
  Verschiedene Sensoren/Aktoren
Pflanzenbetreuung mit Bluetoothproxy, Zigbee oder 433MHz
ESPHome mit OLED und verschiedenen Sensoren/Aktoren
  Radarsensoren mit Zonen oder Kfz-tauglich
  ESP32-Kamera
  Airquality-Sensor (BME680)
  NiLi Sensorboxen
Matter über Wifi
Annke-Kamera und Coral-Stick (Frigate)
Ulanzi Desktop Clock (https://blakadder.com/esphome-pixel-clock/)
Experimente mit eigener Hardware

## Slide 31: Basisinstallation

## Slide 32: Backup einspielen
Backup von Github herunterladen
Auf HA hochladen
Nachher Instanz-ID ändern

## Slide 33: Ausgangssituation
Verfügbare Sensoren und Aktoren über Mqtt
  Zigbee
    Plug,
  EspHome
    SensorBox