## Slide 1: Lokale Sprachsteuerung mit AI-Box
2023 war „Year of the Voice“
  War eher holprig
  Mittlerweile gibt es mehrere HW-Lösungen
    Alle auf Basis von ESP32-S3
  13€ Lösung
  Nabu Casa Home Assistant Voice
  XiaoZhi AI Voice Chat Roboter
Immer noch mehr Spielerei

## Slide 2: Chatbot Assist lokal testen
Ohne Sprach Ein/Ausgabe

## Slide 3: Testen mit Assist-Konsole
Sehr heikel

## Slide 4: Vorbereitung – Home Assistant
Integration Wyoming steuert Pipeline zur Sprachverarbeitung
Pipeline
  openWakeWord erkennt Wakeword
    Am Gerät (bei ESP32 nicht zu empfehlen)
    Wertet Audio-Stream aus
  Whisper übersetzt Sprache in Text
    Kritisches Element in der Kette
  Piper übersetzt Text in Sprache
    Sprachausgabe am Gerät

## Slide 5: OpenWakword als AddOn installieren

## Slide 6: Whisper - Speech To Text

## Slide 7: Whisper Log - Warning
VM unterstützt AVX nicht  Host-Mode

## Slide 8: VM in Proxmox auf Host umstellen
Notes: Optimierungstipp in Proxmox: Gehe in Proxmox auf deine Home Assistant VM -> Hardware -> Processors.
Stelle den Type auf host (statt kvm64). Das erlaubt der VM, die speziellen Befehlssätze deiner Mini-PC-CPU (wie AVX) direkt zu nutzen. Das macht Whisper und Piper deutlich schneller!

## Slide 9: Warning verschwindet

## Slide 10: Text To Speech - Piper

## Slide 11: Wyoming Integration installieren
Zwei mal anlegen
  core-whisper mit 10300
  core-piper mit 10200
  core-openwakeword mit 10400
Keine Integrationen für Whisper und Piper anlegen

## Slide 12: Pipeline konfigurieren
Bestehenden anpassen oder neuen hinzufügen

## Slide 13: Alles zusammenfügen

## Slide 14: Vorbereitung der Entities
Area richtig zugeordnet
Attribute richtig gesetzt
Für Sprachassistenten freigegeben und Aliase gesetzt

## Slide 15: Bei EspHome – Attribute setzen

## Slide 16: AI-Box als Sprachassistent
Tolles Projekt von RealDeco
  https://github.com/RealDeco/xiaozhi-esphome/tree/main?tab=readme-ov-file
Lokal mit EspHome builden
  Soundfiles herunter laden
  Einige Anpassungen notwendig
    Dank KI-Unterstützung kein Problem
EspHome in virtuellem Environment verwenden
  Letzte Pythonversion funktioniert nicht

## Slide 17: EspHome – Virtuelles Environment erstellen
Skript zum Erstellen
  setup_esphome.ps1
Start über Activate
  .\esphome_env\Scripts\Activate.ps1
In eigentliches Projektverzeichnis gehen
Notes: # --- Konfiguration ---
$PythonVersion = "3.11"
$EnvName = "esphome_env"
$ProjectDir = Get-Location
Write-Host "--- ESPHome Environment Setup 2026 ---" -ForegroundColor Cyan
# 1. Prüfen, ob Python installiert ist
if (!(Get-Command python -ErrorAction SilentlyContinue)) {
Write-Error "Python wurde nicht gefunden. Bitte installiere Python $PythonVersion."
return
}
# 2. Virtuelle Umgebung erstellen
if (!(Test-Path $EnvName)) {
Write-Host "Erstelle virtuelles Environment: $EnvName..." -ForegroundColor Yellow
python -m venv $EnvName
} else {
Write-Host "Environment existiert bereits." -ForegroundColor Green
}
# 3. Pfad zum Aktivierungs-Skript setzen
$ActivateScript = Join-Path $ProjectDir "$EnvName\Scripts\Activate.ps1"
# 4. Umgebung aktivieren und ESPHome installieren/updaten
Write-Host "Aktiviere Umgebung und installiere ESPHome..." -ForegroundColor Yellow
& $ActivateScript
# Pip upgraden
python -m pip install --upgrade pip
# ESPHome installieren (Version 2026.2.0 oder aktuellste)
pip install esphome==2026.2.0
Write-Host "`n--- FERTIG ---" -ForegroundColor Green
Write-Host "Nutze zum Starten der Umgebung: .\$EnvName\Scripts\Activate.ps1"
Write-Host "Danach kannst du 'esphome version' tippen." -ForegroundColor Gray

## Slide 18: ESP32-App in VE builden

## Slide 19: Gerät in HA integrieren

## Slide 20: Troubleshooting Assist
https://www.home-assistant.io/voice_control/troubleshooting/

## Slide 21: In Assist debuggen
Was hat Whisper verstanden?
Kann er mit dem Befehl was anfangen?
  Ohne LLM hat er eine sehr starre Satzerkennung
  Einbindung von ChatGPT oder Ollama ist möglich

## Slide 23: Tuning
Micro
  Verstärkung
Satzanfänge

## Slide 24: Verständnisprobleme am Satz-Beginn

## Slide 25: Spielerei mit der KI
Delay nach Wakeword-Erkennung reduzieren

## Slide 27: Mit Open-AI Conversation Agent
Natürlichsprachliche Kommunikation mit HA
Kann teuer werden, wenn der Kontext zu groß ist
  Sensoren und Aktoren für Assistenten mit Hausverstand auswählen
Integration OpenAI installieren
Integration konfigurieren
Neuen Assistenten anlegen
AI-Box mit neuem Assistenten verbinden

## Slide 28: Integration OpenAI
AI Task übernimmt die Sprachaufbereitung

## Slide 29: Konfiguration - Prompt

## Slide 30: Neuer Sprachassistent

## Slide 31: AI-Box