## Slide 1: Home Assistant Assist

## Slide 2: Was ist Assist?
Eingebaute Sprach- und Konversationsfunktion
  Steuerbar per Sprache und Text
Textsteuerung per Chat
  Test, ob der Agent richtig reagiert
Sprachsteuerung per eigenen ESP32-Geräten oder Alexa/Siri über die Cloud
Eingebauter Assist-Agent verlangt strikten Satzaufbau
  Ergänzung über AI-LLMs möglich

## Slide 3: Was kann Assist!
Natürlichsprachliche Kommunikation mit HA
Primär über Spracheingabe und Sprachausgabe
Lokale Verarbeitung, wenn keine Cloudanbindung gewünscht ist
  Verwendet lokale Sprachpipeline mit Wyoming
    Whisper (Speech to Text)
    Piper (Text to Speech)

## Slide 4: HW-Anforderungen

## Slide 5: Installation der Pipeline-Apps
Piper – Text to Speech
  Deutsche Sprache mit Qualität Low wählen
  Starten und Log beobachten
Whisper – Speech to Text
  Model small-int8, Sprache de, faster-whisper, debug
openWakeWord

## Slide 6: Whisper - Log
Nicht optimal

## Slide 7: Piper - Test

## Slide 8: Klammer: Integration Wyoming

## Slide 9: Sprachassistent
Zusammenspiel konfigurieren

## Slide 10: Assist-Satellit – Home Assistant Voice
ESP32-basierendes Gerät
  Open Source HW von Nabu Casa
  Lokale Sprachaufnahme und Wiedergabe
  TTS und STT über Whisper und Piper
Alternativen
  China-Gadgets
  Raspi mit Soundkarte

## Slide 11: Einstellungsseite

## Slide 12: Assist-Anbindung
Wakeword: Okay Nabu
Verbindung zu Standard-Assitenten

## Slide 16: Installiert benötigte Apps
Piper und Whisper